Device Tree Lifetime
Heinrich Schuchardt, 2020-05-26
CC-BY-SA-4.0

---
Boot Flow Examples
Boot
ROM
TF-A
BL2
TF-A
BL31
U-Boot
U-Boot
GRUB
Linux
U-Boot
SPL
iPXE
BSD
Boot
ROM
TF-A
BL2
TF-A
BL31
U-Boot
EDK II
GRUB
Linux

---
Device Tree Sources
Boot
ROM
TF-A
BL2
TF-A
BL31
U-Boot
U-Boot
GRUB
Linux
U-Boot
SPL
iPXE
BSD
Boot
ROM
TF-A
BL2
TF-A
BL31
U-Boot
EDK II
GRUB
Linux

---
Device Tree Modification
Boot
ROM
TF-A
BL2
TF-A
BL31
U-Boot
U-Boot
GRUB
Linux
U-Boot
SPL
iPXE
BSD
Boot
ROM
TF-A
BL2
TF-A
BL31
U-Boot
EDK II
GRUB
Linux

---
TF-A BL2
- Add PSCI node (QEMU)
- Add ‘lossy-decompression@’ node (Renesas)

---
TF-A BL31
- Set ‘stdout-path’ in ‘/chosen’ node (RPi4)
- Add PSCI node (RPi4)
- Add reserved memory (RPi4)
- Set ‘interrupts’ properties on "arm,gic-400" compatible node (RPi4)

---
EDK2
- Set ‘linux,initrd-start’, ‘linux,initrd-end’ (Android)
- Disable ‘arm,pl031’ compatible node (QEMU)

---
OP-TEE OS
- Global
  - Add OP-TEE node with invocation parameters.
  - Add a reserved memory node for secure world memory
  - Add a PSCI description node if none found.
- Platform specific
  - GPIO configuration (STM32)
  - ‘secure-status’ of CAAM node (NXP crypto engine)
  - ‘tpm_event_log_sm_addr’ property (TPM)

---
U-Boot SPL
Hardware discovery to determine relevant FDT
(e.g. Wandboard)

---
U-Boot
- Available memory
- Reserved memory
- /chosen node:
  - ’linux,initrd-start’, ‘linux,initrd-end’, ‘bootargs’
  - ‘boot-hartid’ on RISC-V
- ‘enable-method’ of CPU nodes, e.g. ‘spin-table’
- PSCI node if provided by U-Boot
- Hardware configuration, e.g. MAC address

---
GRUB
- "linux,initrd-start", "linux,initrd-end", "bootargs"
- multiboot command parameters via /chosen node (Xen)